## Slide 1: Атомное энергомашиностроение – для атомной энергетики
Генеральный директор
Дуб Алексей Владимирович
Профессор, д.т.н.
ОАО «Атомэнергомаш»
Государственный научный центр Российской Федерации ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»
Москва, июнь 2014 г.

## Slide 2
Атомное энергомашиностроение органичный симбиоз высокой науки и высших достижений машиностроения
Особые требования к атомному энергетическому машиностроению диктуются:
экстремальными условиями эксплуатации (теплоносители – плазма, вода, металлы, газ, температуры, возможность гидравлических и тепловых ударов, корпускулярное и волновое воздействие);
необходимостью обеспечения беспрецедентной надежности;
необходимостью обеспечения длительного ресурса работы, превосходящего расчетную продолжительность работы всех известных энергетических установок;
нарастающей конкурентностью среди способов производства энергии.

## Slide 3: Основные вехи развития АЭМ
1950 - 1960 г.г. – создание транспортных и стационарных установок малой мощности, в том числе Обнинской АЭС.
Основные изготовители: УЗТМ, ЗиО-Подольск, Баррикады, ЦНИИТМАШ, заводы Минчермет.
1960 - 1975 г.г. – создание стационарных АЭУ с реакторами ВВЭР-440, БН, газовые реакторы, реакторные установки для атомного ледокольного флота.
Основные изготовители: Ижорские заводы,
ЗиО-Подольск, Баррикады, заводы Минчермет, ЦНИИТМАШ.
1970 - настоящее время – создание АЭУ с реакторами типа - ВВЭР-1000 - базовые АЭУ советской и российской атомной энергетики.
Основные изготовители: Атомэнергомаш, ОМЗ.

## Slide 4: ОАО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион ГК «Росатом»
ОАО «Атомэнергомаш» (АЭМ) — одна из ведущих энергомашиностроительных
компаний России, поставщик эффективных комплексных решений для атомной, тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности.
На нынешнем этапе ОАО «Атомэнергомаш» ГК «Росатом» – универсальная система производителей оборудования для атомной энергетики и конвенциональной энергетики
Цифры и факты
АЭМ был создан в 2006 году в структуре ГК по атомной энергии «Росатом»;
в состав АЭМ входят 6 крупных российских и 3 зарубежных производителей (суммарно 30 производственных, проектных и научных организаций);
АЭМ готов производить до 2-х комплектов корпусов АЭУ и 3-4 комплекта основного оборудования.
Оборудование компании установлено более чем в 20 странах, на 13% АЭС и 2% тепловых станций в мире, в том числе 40% электростанций в России, СНГ и Балтии

## Slide 5
Сталь для корпусов реактора – 15Х2НМФА
Сталь для оборудования второго контура – 10ГН2МФА
Сталь для арматруры ГЦТ – 06Х12Н3Д
Референс-лист – более 30 стационарных реакторов ВВЭР.
Сталь 15Х2НМФА разных классов для корпуса реактора
Сталь 10ГН2МФА для второго контура (ПГВ, ГЦТ)
Сталь 016Х12Н3Д(Л) для ГЦН
Создание нового поколения сверхчистых сталей класса АА
За всё время производства ни одна из обечаек для КР не имела отклонений от требований ТУ
Создание высокопрочных и технологичных сталей для АЭУ с реактором
типа ВВЭР-1000 (15Х2НМФА, 10ГН2МФА, 06Х12Н3Д), стали класса АА
Основные конструкционные материалы для оборудования АЭС с ВВЭР-1000

## Slide 6
Выдающиеся результаты при изготовлении атомного энергетического оборудования
Произведен переход от кислой мартеновской стали к стали, выплавленной по схеме ДСП-внепечная обработка-вакуумирование
Выплавка в мартеновской печи с кислой футеровкой
Разливка
Выплавка в ДСП с основной футеровкой
Внепечная обработка
Вакуумирование
Освоено производства крупных слитков массой до 420 т
80
1952
1972
1973
1981
1984
1992
142
235
290
360
420
Было
Стало
Полый
25
1954
2013
Полый
75
Масса слитка, т

## Slide 7
Разработаны технологические принципы производства заготовок оборудования АЭС
Освоено производство литых и кованых заготовок корпусов ГЦН
Освоена технология выштамповки патрубков
Разработана технология секционной ковки
штамповки днища ПГВ

## Slide 8
Распределение ликватов в слитке в осевом и радиальном направлениях
Вследствие естественных особенностей процессов затвердевания кузнечные слитки неоднородны по химическому составу
Зона пониженного содержания элементов
Зона избыточного содержания элементов
Для повышения химической однородности металла корпуса реактора ЦНИИТМАШ предложил производить обечайки из слитков с удалением наиболее неоднородной осевой зоны.
Схема производства обечаек из слитков
В настоящее время осваивается производство полых слитков
Выдающиеся результаты при изготовлении атомного энергетического оборудования: разработка технологических процессов производства заготовок высокой степени однородности

## Slide 9
Новые требования – новый виток эволюции развития композиции реакторной стали
    15Х2НМФА кл. 1
  Ni =1-1,3%
  Cu ≤ 0,08%
  1973
  P ≤ 0,006 %;
  Cu ≤ 0,06%;
  S ≤ 0,006%;
  P+Sb+Sn≤0,012%
  P ≤0,010%;
  Cu ≤ 0,1%;
  S ≤ 0,012%;
  As ≤ 0,01%;
  P+Sn+Sb
  ≤ 0,015%
  1978
  1992
  1999
    15Х2НМФАА
  15Х2НМФА
  2012
  ТК0 = -45 С
15Х2НМФА
мод. кл.1
Китай, Индия

## Slide 10
Выдающиеся результаты при изготовлении атомного энергетического оборудования:
технологии и сварочные материалы
1970-е годы Разработка материалов и технологий изготовления первого отечественного реактора ВВЭР-1000 и паровых турбин для энергоблоков:
новые теплоустойчивые высокопрочные стали 15Х2НМФА и 10ГН2МФА
сварочные материалы для сварки этих сталей: сварочная проволока Св-10ХГНМА, Св-10ГНМА и электроды РТ-45 и ПТ-30, флюсы ФЦ-16, ФЦ-17 и ФЦ-18.
1945г. Под руководством К.В.Любавского разработан отмеченный Государственной премией флюс ОСЦ-45.
1951г. За создание и усовершенствование аппаратуры для автоматической сварки присуждена Государственная премия
1952г. К.В.Любавским и Н.М. Новожиловым разработан новый способ сварки – дуговая сварка в углекислом газе, занимающий и в настоящее время лидирующее место во всех странах. Получена Ленинская премия.
Основой отдела сварки ЦНИИТМАШ стал созданный в 1928 году Сварочный комбинат треста «Оргаметалл» с технологическим и экспериментальным отделами, опытным цехом и первым в СССР электродным заводом.

## Slide 11
Выдающиеся результаты при изготовлении атомного энергетического оборудования
ФЦ-16 - плавленный флюс для сварки корпуса реактора из стали 15Х2НМФА, корпуса парогенератора и компенсатора давления из стали 10ГН2МФА, гидроемкость САОЗ из
стали 22К.
ФЦ-17 - высокотехнологичный флюс для сварки оборудования АЭС из нержавеющих сталей.
ФЦ-18 - плавленный флюс для антикоррозионной наплавки основного корпусного оборудования АЭС, обеспечивающий высоко
качественный, бездефектный наплавленный металл.
ФЦ-19 - высокотехнологичный плавленый флюс для сварки ГЦН из стали 06Х12Н3Д.

## Slide 12
Выдающиеся результаты при изготовлении атомного энергетического оборудования
ЦНИИТМАШ является одним из пионеров использования в атомной энергетике методов и средств неразрушающего контроля.
Разработаны основные ПНАЭ по ультразвуковому контролю.
Аттестовано свыше 6 тысяч дефектоскопистов, работающих в атомном машиностроении и на АЭС.
В настоящее время ведется работа по автоматизации ультразвукового и вихретокового контроля с использованием фазированных решеток. Выполняются работы по продлению ресурса оборудования АЭС, создаются технологии радиационного контроля с регистрацией результатов на плоскостных цифровых детекторах.
Применение новых и усовершенствование традиционных методов и методик неразрушающего контроля дает возможность с высокой достоверностью оценивать качество металла, формировать 2-х и 3-х мерное изображение реальных дефектов. Решается задача разработки методов и приборов контроля для композитных материалов, которые будут применяться в будущих конструкциях ответственных узлов для АЭС.

## Slide 13
Создание совместно с ОАО ОКБ «Гидропресс» нового дизайна корпуса реактора ВВЭР-ТОИ на основе укрупненных деталей
Трехшовная конструкция корпуса из стали 15Х2НМФА обеспечивает:
срок службы более 120 лет;
повышение конкурентоспоспобности;
снижение цикла изготовления на 3 месяца;
снижение металлоемкости на 15 %;
снижение трудоемкости изготовления на 20 %;
снижение расхода сварочных материалов на 40%;
снижение затрат на эксплуатацию.
Тк0 СВ до -200 С
6 сварных
швов
4 сварных
шва
3 сварных
шва
АЭС 2006
ВВЭР- ТОИ4
ВВЭР-ТОИ3
Разработана новая трехшовная конструкция корпуса ВВЭР-100(1200) и технология производства заготовок

## Slide 14
14
Радиационный ресурс корпуса реактора ВВЭР-ТОИ, изготовленного в соответствии с разработанными требованиями, неограничен.
Новое в технологии реакторостроения
Проведено обоснование и разработка новых технологий для обеспечения нового уровня свойств и комплекса требований к материалам
Применение новых технологий и разработанных требований к чистоте корпусной стали по комплексу примесей X_ = 10∙ [P] + 5∙ [Sb]+4∙ [Sn]+[As] не более о,05 и J_ = ([Si ]+ [Mn])∙([P] + [Sn]) не более 0,002 позволяет гарантированно обеспечить ресурс корпуса реактора свыше 100 лет.

## Slide 15
Применение технологии электрошлакового переплава (ЭШП) для производства труб ГЦТ и других изделий
Технология ЭШП при производстве труб ГЦГ из стали 10ГН2МФА обеспечивает возможность применения заготовок для изделий 2-го контура в литом состоянии за счет:
Термо-механическая обработка
Термо-механическая обработка
Традиционная технология
Готовая деталь
Новая технология
Полая заготовка ЭШП
Осадка
Вырубка блока
Кузнечный
слиток
Прошивка
Раскатка
Протяжка
1 - обеспечения температуры вязко-хрупкого перехода (Тк0) от -20 до -400С
2 - сокращения длительности производства, снижения себестоимости, повышения выхода годного не менее, чем на 25 %
-40 | Тк00С
-30 | 
-20 | 
-10 | 
0 | 
Традиционная технология
Новая технология
Литой металл
Новая технология
Металл ЭШП

## Slide 16
Технология механической обработки
Обработка глубоких отверстий в коллекторе ПГВ-1000 на станке с ЧПУ
Инструменты для обработки отверстий
Разработана гибкая модульная система для высокопроизводительной обработки отверстий диаметром 12 – 25 мм и глубиной до 1000 мм в деталях АЭУ, включающая режущий инструмент и оснастку (Госконтракт «Глубина»)
Обработка глубоких отверстий в трубных досках
ПСВ энергоблока ВВЭР-1000
Растяжение
Сжатие
1 – сверление
2 – сверление и развертывание
(патент №2413596 )
Глубина слоя, мм
Остаточные напряжения, МПа
Разработанная технология может применяться в атомном, энергетическом и нефтехимическом машиностроении
Новая технология обеспечивает:
повышение производительности до 3 раз;
высокое качество поверхностного слоя отверстий (формирование остаточных напряжений сжатия);
увеличение циклической прочности металла коллектора.
Технология высокопроизводительной обработки глубоких отверстий в деталях АЭУ
ЦНИИТМАШ
ЗиО-Подольск

## Slide 17
Технология механической обработки
Модели сегментов корпуса реактора «Токамак»
Технология производства деталей новых термоядерных реакторов «Токамак с сильным полем» и «ИТЭР» из высокопрочных и нержавеющих сталей
Элемент защитного модуля бланкета «ИТЭР»
Влияние условий выхода зуба из металла на стойкость фрез при обработке натурного образца защитного модуля бланкета
Разработана технология высокопроизводительной обработки деталей установок «Токамак» и «ИТЭР» из высокопрочных и нержавеющих сталей.
По разработанным технологиям были изготовлены натурные образцы элементов защитного модуля бланкета «ИТЭР» и детали установки «Токамак»
Разработанные методы обработки обеспечивают повышение стойкости инструмента и производительность обработки в 2 – 3 раза и могут применяться на предприятиях атомного энергетического и тяжелого машиностроения.

## Slide 18
Автоматическая антикоррозионная наплавка
Автоматическая аргонодуговая сварка биметаллических трубопроводов Ду 850 ГЦТ в узкую разделку
Технология изготовления сварных роторов
тихоходных турбин большой мощности
для АЭС ВВЭР-1200
Аргонодуговая сварка корневых участков швов одновременно 4 головками при вертикальном расположении ротора
Автоматическая сварка под флюсом кольцевых швов
Повышение производительности
Улучшение качества сварных соединений
Улучшение условий труда
Импортозамещение
Автоматизация процессов сварки и наплавки

## Slide 19
Новые технологии сварки конструкционных узлов РУ нового поколения из высоколегированных трудносвариваемых сталей
10Х9МФБ, 10Х9СНМФБ, 12Х11В2МФ (ЭИ756), 16Х12МВФСБР (ЭП823-Ш, ЭП-302)
Специальные требования и технологии:
импульсный режим
ограничение погонной энергии
предварительный и сопутствующий подогрев
послойное структурное превращение
низкое тепловложение
Что достигается:
благоприятная структура
стойкость против трещин при сварке
высокие мех.свойства и ударная вязкость
Установка автоматической аргонодуговой и плазменной сварки продольных и поворотных кольцевых сварных соединений
Макроструктура сварных соединений
Сварка под флюсом
Аргонодуговая сварка (реализуемая технология)

## Slide 20: Новые керамические флюсы - основа повышения качества и конкурентоспособности изготавливаемых реакторных установок нового поколения
Новые керамические флюсы
ФЦК-16 – специальный керамический флюс для сварки корпусного оборудования АЭС взамен плавленого, обеспечивающий гарантированное снижение критической температуры хрупкости до -15°С
ФЦК-19 – новый керамический флюс для сварки ГЦН из стали марки 06Х12Н3Д, позволяющий обеспечить стабильно высокий уровень механических свойств металла сварного шва.
Использование новых керамических флюсов открывает реальные перспективы получения прогнозируемых и контролируемых результатов, с высоким уровнем свойств сварных соединений, что повышает безопасность и эксплуатационную надежность изготавливаемого оборудования для АЭС.
Марка флюса | +20°С |  |  |  | +350°С |  |  |  | Тк0, °С
 | Rm, МПа | Rp0,2, МПа | A, % | Z, % | Rm, МПа | Rp0,2, МПа | A, % | Z, % | 
Требования НТД для ОФ-6 и ФЦ-19 | 637 | 490 | 12 | 35 | 510 | 442 | 10 | 40 | не выше +20
Флюс ФЦК-19 | 746 | 518 | 18,6 | 68 | 586 | 529 | 15,2 | 66 | -30
 | 20 °С |  |  |  | 350 °С |  |  | 
Флюс, партия | Rm, МПа | Rp0,2, МПа | A, % | Z, % | Rm, МПа | Rp0,2, МПа | A, % | Z, %
Требования НТД, ФЦ-16А | 539 (55) | 422 (43) | 15 | 55 | 490 (50) | 392 (40) | 14 | 50
ФЦК-16 | 630 | 540 | 26 | 73 | 510 | 445 | 18,0 | 71

## Slide 21: Новые материалы для трубопроводов АЭС
Chart: 
 | 0.72
 | 0.02
 | 0.017
 | 0.0033
Chart: Утонение стенки, мм/год (pH=7, [O2]˂5мг/кг)
ст.20 | 0.72
15ХМ | 0.02
15Х1М1Ф | 0.017
10Х9МФБ | 0.0033
Ст.20
10Х9МФБ
15Х1М1Ф
15ХМ
15Х1М1Ф
10Х9МФБ
Ст. 20
15ХМ
Утонение стенки трубы в год для разных марок сталей
Сравнение толщины стенки
трубы из разных марок стали с
учетом коэффициента ЭКИ на ресурс 60 лет
Новые материалы для труб позволят:
Снизить массу трубы до 5 раз
Снизить скорость утонения стенки на 2 порядка
Notes: Стоит заметить, что применение новых материалов (и соответственно, внесение этих материалов в НТД) позволит решить вопросы ЭКИ и снижения материалоемкости трубопроводов.

## Slide 22
Технологии нанесения покрытий
Оборудование находит применение как у отечественных производителей машиностроительной продукции , космической техники, так и у зарубежных производителей наукоемкого оборудования.
Сегодня в производстве находится оборудование для предприятий ГК «Росатом» таких, как ПО «Маяк», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ». Кроме того, в институте проводится комплекс исследований в интересах других предприятий отрасли, таких как АКБМ им Африкантова, ЦКБМ и др.
Широкая гамма высоковакуумного оборудования для получения необходимых функциональных свойств поверхности
Установка ионного осаждения износостойких и триботехнических покрытий разработанная и изготовленная в ОАО НПО ЦНИИТМАШ
Высоковакуумная технологическая установка для испытания и термообработки элементов космической техники
Сотрудники южнокорейской компании и ОАО НПО ЦНИИТМАШ с продукцией полученной на установке изготовленной в ОАО НПО ЦНИИТМАШ

## Slide 23
Современные материалы для хранения ОЯТ
Новая хромистая нейтронопоглощающая коррозионностойкая сталь с содержанием бора более 2% для стеллажей уплотнения хранения отработанного топлива, включая топливо с обогащением более 5%.
Новые материалы и технологии позволят:
Разрабатывается сквозная технология изготовления шестигранных труб в привязке к площадке
ОАО «Атоммаш»
Применять ураноемкое топливо с обогащением более 5%
Замкнуть цикл изготовления на предприятиях ОАО «Атомэнергомаш»
Снизить себестоимость изготовления СУХТов до 15 %
Увеличить емкость по ОЯТ СУХТов до 20 %

## Slide 24: Стратегия ОАО «Атомэнергомаш»
Развитие международного присутствия:
сотрудничество с мировыми лидерами энергомашиностроения в целях локализации в России передовых зарубежных технологий; глобализация операций, в том числе размещение производства в приоритетных
регионах присутствия.
Развитие продуктового портфеля компании:
расширение предложения по проектированию, изготовлению и модернизации энергомашиностроительного оборудования для клиентов и партнеров компании в России и на зарубежных рынках, в том числе в секторе тепловой энергетики, газнефтехимии и оборудования для ВПК.
Повышение эффективности основной деятельности:
повышение эффективности производства; внедрение
производственной системы «Росатом»; реализация программ технологического развития и НИОКР.
Развитие системы управления:
внедрение лучших практик управления компанией,
повышение прозрачности и социальной ответственности.

## Slide 25
Спасибо за внимание!