## Slide 1
Уроки аварий в атомной энергетике
25-я Научно-техническая конференция ЯОР, 26 июня 2014 г.
Первый заместитель Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом»
В.Г. Асмолов д.т.н., профессор

## Slide 2: ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА СКВОЗЬ ОГОНЬ, ВОДУ И МЕДНЫЕ ТРУБЫ
I этап – Технологический успех, демонстрация возможности создания нового энергоисточника
II этап – Ускоренное развитие ЯЭ, опережающее запрос общества, демонстрация конкурентоспособ-ности, переоценка «зрелости» технологии
III этап – Тяжелые аварии на АЭС, резкий спад роста
IV этап – Второе рождение ― демонстрация реальной «зрелости» технологии: гарантированная безопасность и экономическая эффективность
V этап – Постфукусимский синдром

## Slide 3: Крупные аварии на объектах ЯЭ и ЯТЦ
1952 год – Чок-Ривер, Канада (частичное расплавление АЗ)
1955 год – EBR-1 (расплавление 45% АЗ)
1957 год – Windscale, пожар графитовой кладки
1957 год – Челябинск – 70, Кыштымская авария
1979 год – TMI -2 – плавление топлива
1986 год – ЧАЭС – разгон реактора на мгновенных нейтронах
2011 год – Фукусима, плавление топлива на 3-х энергоблоках.

## Slide 4: Авария на 2-ом энергоблоке АЭС TMI в Пенсильвании 1979 год (авария с потерей охлаждения активной зоны)

## Slide 5
До аварии на TMI
Программы исследований по обоснованию эксплуатационных режимов, по кризису теплоотдачи, по переходным процессам и по проектным авариям;
Развитие ВАБ. WASH-1400 «Reactor Safety Study», доклад Рассмуссна 1975.
После аварии на TMI
Разворот программ НИР по исследованию процессов, сопровождающих тяжелые аварии (США, Германия, Франция, Япония, Швеция и т.д.);
NUREG – 1150 « Severe Accident Risks : An Assessment for Five US NPP», 1990;
В СССР первые предложения по организации работ по анализу риска и исследованию тяжелых аварий (Сидоренко В.А., Ермаков Н.И., Асмолов В.Г.),1983-1985 г.г.

## Slide 6
Авария на 4 энергоблоке Чернобыльской АЭС
1986 год
(авария с неконтролируемым ростом мощности)

## Slide 7: Чернобыльская авария – совокупность человеческих ошибок
Неполное знание физики реактора (РНЦ КИ, НИКИЭТ)
Ошибки в конструкции органов регулирования СУЗ (НИКИЭТ)
Ошибки эксплуатационного персонала

## Slide 8: Что изменилось после аварий на TMI и ЧАЭС.
Изменение концепции безопасности, разработка базовых принципов безопасности и их детализация в НТД (INSAG «Основные принципы безопасности», серия документов МАГАТЭ, СППНАЭ-87 СССР).
Консолидация и развитие баз знаний по тяжелым авариям на АЭС. Развертывание отечественной Программы исследований.
Разработка и внедрение в практику интегральных и сквозных детальных компьютерных программ.
Сбалансированное применение вероятностных и детерминистских методов анализа безопасности.
Разработка методологии оценки и обоснования безопасности.

## Slide 9
СТАРАЯ КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Глубина рассмотрения - проектные аварии и постулированные исходные события.
2. Число учитываемых отказов в процессе развития проектных аварий ограничено принципом единичного отказа
1. Рассмотрение запроектных аварий с возможным тяжелым повреждением активной зоны вплоть до ее полного расплавления.
2. При рассмотрении запроектных аварий снимается ограничение принципа единичного отказа.
Изменения концепции безопасности в НТД России (INSAG-3)

## Slide 10: Развитие требований к безопасности
Усиление требования независимости различных уровней защиты, минимизация возможности развития аварии на следующих уровнях
Радиационный риск во всех состояниях и режимах должен быть сопоставим с риском от других промышленных установок, используемых для аналогичных целей
Не должно возникать необходимости эвакуации за пределы промплощадки
Требования по размещению ядерных установок не должны содержать дополнительных ограничений по сравнению с другими промышленными объектами

## Slide 11: Целевые количественные вероятностные ориентиры безопасности
Для активной зоны – стремиться к тому, чтобы вероятность тяжелого повреждения или расплавления активной зоны не превышала 10-5 случаев на реактор в год
Для объекта в целом – стремиться к тому, чтобы вероятность предельного аварийного выброса радиоактивных продуктов за пределы объекта не превышала 10-7 случаев на реактор в год

## Slide 12: Детерминистские критерии приемлемого уровня безопасности
Обоснование самозащищенности за счет внутренних свойств безопасности
Установление требований к эксплуатационным пределам, пределам безопасной эксплуатации и проектным пределам для проектных аварий
Полный мощностной коэффициент реактивности и его составляющие (по удельному объему теплоносителя и температуре, по топливу) не может быть положительными во всем диапазоне параметров реактора, включая проектные аварии
Требование непревышения порогового значения удельной пиковой энтальпии разрушения топлива для реактивностных аварий

## Slide 13: НОРМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## Slide 14
БЕЗОПАСНОСТЬ Нормативная база
1962
Правила обеспечения ядерной безопасности реакторов (ИАЭ им. И.В. Курчатова, Буйницкий Б.А., Бать Г.А., Гладков Г.А., Николаев Ю.Г., Сидоренко В.А.)
Правила обеспечения ядерной безопасности энергетических реакторов (III–я Женева)
Первая редакция «Общие принципы обеспечения безопасности АЭС» (ИАЭ им. И.В. Курчатова, группа под председательством Сидоренко В.А.)
ОПБ - 73
ПБЯ – 04-74
ОПБ - 82
СППНАЭ – 87 (ОПБ – 88, ОПБ – 88/97, ПБЯ – 89)
1964
1970
1973
1974
1982
1987
Развитие требований по разработке специальных мер (систем) по обеспечению безопасности
Требование по обязательному рассмотрению в проекте тяжелых аварий и разработке мер по УПРАВЛЕНИЮ АВАРИЕЙ

## Slide 15: БАЗЫ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (1986 - 2003)

## Slide 16: Основные постулаты методологии обоснования безопасности
Накопленный уровень знаний о процессах и явлениях при тяжелых авариях позволяет решить проблему управления опасностью за счет:
Качества проекта АЭС и накопленного опыта эксплуатации (предотвращение аварии)
Управления опасностью, которое заключается в последовательной борьбе за сохранение целостности физических барьеров безопасности, причем каждый барьер рассматривается как последний на пути распространения опасности (управление аварией)

## Slide 17: Методология управления опасностью
Формулировка целей безопасности для каждой стадии развития аварии (дерево целей безопасности)
Сформулированным целям безопасности соответствуют конкретные функции безопасности
Утрата функции формирует запрос на ее восстановление
Исходя из знания конкретных параметров аварийного процесса выбирается эффективная процедура управления аварией
Оценка готовности к эффективному управлению аварией (оценка уровня знаний) формирует запрос на дополнительные исследования

## Slide 18: Безопасность атомных станций с ВВЭР Проектно-технические решения
Первое поколение АЭС с ВВЭР-440 | 
Разрыв трубы до 100 мм. Герметичные помещения на избыточное давление 1 кг/см2. Ограниченный выброс избыточной среды при большом давлении. | 
Нововоронежская АЭС, 3-4 блоки Кольская АЭС, 1-2 блоки Армянская АЭС, 1-2 блока АЭС «Норд» (ГДР), 1-4 блоки АЭС «Козлодуй» (Болгария), 1-4 блоки АЭС Богунице (Чехословакия), 1-2 блоки | 
Первые блоки АЭС с ВВЭР
Малые течи теплоносителя. Герметичные помещения на избыточное давление 1 кг/см2.
Ново-Воронежская АЭС: 1 и 2 блоки. АЭС «Райнсберг» в ГДР
АЭС с ВВЭР-1000 | 
Защитная оболочка. Разрыв трубы до 850 мм. Нововоронежская АЭС, 5 блок Южно-Украинская АЭС, 1-3 блоки Калининская АЭС, 1-3 блоки Запорожская АЭС, 1-6 блоки Балаковская АЭС, 1-4 блоки Ровенская АЭС, 3-4 блоки Хмельницкая АЭС, 1-2 блоки Ростовская АЭС, 1 блок АЭС «Козлодуй» Болгария, 5-6 блоки АЭС «Темелин», Чехия, 1-2 блоки АЭС «Тянь-Вань», Китай, 1-2 блоки | 
АЭС- 2006 | 
Двойная защитная оболочка. Пассивный теплоотвод. Удержание расплавленной активной зоны. Ведется строительство ЛАЭС-2 и НВАЭС-2 | 

## Slide 19: Затраты на модернизацию АС
Chart: млн.$
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Факт | 138.9 | 210.7 | 258.3 | 281.4 | 324 | 336.2 | 442.9 | 530 | 901.2 | 1266.6 | 1284.1 | 1189.4 | 1335 | 1515

## Slide 20: БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Notes: 20

## Slide 21: Итоги послечернобыльского периода в России
Сохранены проектно-конструкторская инфраструктура и знания по базовым технологиям (ВВЭР и БН)
Сохранены технологии и инфраструктура сооружения энергоблоков АЭС и ядерная промышленность
Проведены научные исследования по тяжелым авариям, разработаны и верифицированы расчетные коды
Развиты и апробированы новые проектные решения по безопасности

## Slide 22
Насос морской воды
Авария на АЭС Фукусима-2 в Японии 2011 год
Notes: 22

## Slide 23
События на АЭС «Фукусима» в Японии
Новый импульс рассмотрения безопасности
АЭС на мировом уровне
Уровень 7 по шкале INES
Воздействие внешних экстремальных событий природного характера и их сочетаний
Актуализация проблем безопасности

## Slide 24: Уроки аварии на АЭС Фукусима-1
Базовые принципы безопасности остаются неизменными и эффективны при правильном применении. При этом меры по предотвращению аварии и меры по управлению аварией имеют равный приоритет
Главная ответственность за безопасность лежит на эксплуатирующей организации, и реализуется за счет ее незамедлительных и отработанных действиях по восстановлению утраченных функций безопасности
Проектные свойства безопасности АЭС должны обеспечивать достаточное время для оператора для применения эффективных действий по управлению аварией

## Slide 25: Уроки аварии на АЭС Фукусима-1 (продолжение)
При анализе безопасности на многоблочной АЭС необходимо учитывать синергетический эффект при отказе по общей причине.
Разрыв между имеющейся базой знаний о процессах при тяжелых авариях и ее применением на практике
Неадекватная защита в глубину национальной инфраструктурной системы ядерной безопасности привело к тому, что техническая глубокоэшелонированная защита объекта не смогла выполнить свою функцию.

## Slide 26: Глубокоэшелонированная защита (от Гостомысла до наших дней)

## Slide 27: Выводы из уроков аварии на АЭС Фукусима
Восстановление утраченных функций безопасности в течение первых часов после аварии является ключевым критерием успеха
ЭО, органы исполнительной власти, должны быть своевременно проинформированы о событии на АЭС и должны иметь необходимую и работоспособную инфраструктуру для оказания в помощи.
На каждом энергоблоке должен быть организован запас неповреждаемых технических средств, обеспечивающих энерго и водоснабжение
Персонал, руководство АЭС и Эксплуатирующей организации должны быть постоянно готовы к незамедлительным действиям по управлению аварией
Notes: 27

## Slide 28: Статус атомной энергетики России
№ | Этап жизненного цикла | Число блоков, мощность | АЭС (число блоков × проект)
1 | Размещение (имеются Декларации о намерениях, материалы Обоснований инвестиций) | 13 э/б 14,2 ГВт | Курская АЭС-2 (4хВВЭР-ТОИ) Смоленская АЭС-2 (2хВВЭР-ТОИ) Белоярская АЭС, э/б 5 (БН-1200) Кольская АЭС-2 (2хВВЭР-600/ВБЭР-600) Башкирская АЭС (2хАЭС-92-2ХБН-1200)* Южно-Уральская АЭС (2хАЭС-2006 - 2хБН-1200)*
2 | Проектирование (имеются лицензии на размещение) | 8 э/б 10 ГВт | ЛАЭС-2 II очередь (2хАЭС-2006) Нижегородская АЭС (2хВВЭР-ТОИ) Центральная АЭС (2хАЭС-2006) Тверская АЭС (2хАЭС-2006)*
3 | Строительство (имеются лицензии на сооружение) | 9 э/б 10 ГВт | Белоярская АЭС (БН-800) Ростовская АЭС (2хВВЭР-1000) НВАЭС-2 (2хАЭС-2006) ЛАЭС-2 (2хАЭС-2006) Балтийская (2хАЭС-2006)**, ПАТЭС
4 | Эксплуатация (имеются лицензии на эксплуатацию) | 33 э/б 25,2 ГВт | ЛАЭС, НВАЭС, Кольская, Калининская, Смоленская, Курская, Балаковская, Ростовская, Белоярская, Билибинская
5 | Вывод из эксплуатации (подготовка к получению лицензий) | 4 э/б 0,8 ГВт | НВАЭС (2хВВЭР), Белоярская АЭС (2хАМБ)
* - Выполняется переоценка перспективности площадок
** - Лицензия на сооружение выдана для энергоблока № 1 Балтийской АЭС
Notes: 28