## Slide 1
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА:
через эйфорию и отрицание
– к зрелости
НИЦ «Курчатовский институт»: Семченков Ю.М., Сидоренко В.А., Штромбах Я.И.
ОАО «Концерн Росэнергоатом»: Асмолов В.Г.
Конференция Ядерного общества России к 60-летию атомной энергетики «АЭС: вчера, сегодня, завтра»
Обнинск, 26 июня 2014 г.

## Slide 2: История
1946 г. Ф-1
1948 г.
Реактор «Аннушка»
1949 г
1954 г.
Первая в мире АЭС
1958 г.
Первая АПЛ
1959 г.
Первый ледокол

## Slide 3: История
Доклад И.В. Курчатова в Харуэлле «Некоторые вопросы развития атомной энергетики в СССР», апрель 1956 года.
Генеральный адрес А.П. Александрова на открытии конференции VII Мирового энергетического конгресса «Ядерная энергетика и ее роль в техническом прогрессе», 1968 год.
Первые документально зарегистрированные поручения И.В. Курчатова проработать возможность энергетического применения ядерного реактора – 1946 год

## Slide 4: В 1954 г. в Лаборатории измерительных приборов Академии наук СССР (ЛИПАН) начата разработка ВВЭР-1
30 мая 1955г. А.П. Александровым утверждено ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проектирование энергетического аппарата ВВЭР (ВЭС-1).
16 июня 1955г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ направлено Генеральному проектировщику (Ленгипрострой) и Главному конструктору (ОКБ «Гидропресс»).

## Slide 5
19 июля 1955г. дано поручение приступить к разработке ВВЭР-1.
Научным руководителем – ЛИП АН СССР (тт. Курчатов, Александров), Генеральным проектировщиком – Ленгипрострой (т. Гутов).
Разработка конструкции реактора возложена на ОКБ «Гидропресс».

## Slide 6: История
И.В. Курчатов на трибуне ХХI съезда КПСС, 1959 г.
Первый план развития ядерной энергетики на 2-2,5 млн кВт на период 1956-1960 гг.

## Slide 7
25 февраля 1967г. в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова А.П. Александровым утверждено предварительное техническое задание на проектирование ВВЭР-1000.

## Slide 8: Из Генерального адреса А.П. Александрова VII Мировому энергетическому конгрессу1968 года
«Реакторы на тепловых нейтронах не потеряют своего значения и после создания экономически конкурентоспособных бридеров.»
«Ясно, что разработка и всемерное расширение видов технологии, которые могут быть переведены на ядерные энергоресурсы, является одной из важнейших практических задач, стоящих перед нашим поколением, наряду с разработкой быстрых реакторов-размножителей.
В перспективе ядерная энергетика вырисовывается как энергетика многоцелевых комплексных производств электроэнергии и других видов продукции.»
«Когда мы говорим о практически неисчерпаемых энергоресурсах ядерного горючего, то мы имеем в виду необходимость и возможность ввода в игру вторичного горючего – плутония и использования за этот счет большей части запасов урана-238.
Без этого не может быть речи о длительном развитии ядерной энергетики в тех масштабах, которые определяются современным темпом технического прогресса, так как ресурсы урана-235 для этого будут недостаточны.»

## Slide 9: Планирование и реализация
АЭС |  | Опытные реакторы (по 50 МВт электр. каждый) | 
Планирование | Реализация | Планирование | Реализация
1956 г. Программа на 1956-1960 гг. Мощность АЭС 2175 МВт АМБ (графито-водяные) ВВЭР (водо-водяные) КС (тяжеловодно-газовые) |  | 1956 г. На быстрых нейтронах БН-50, Водяной кипящий ВК-50, Гомогенный на тории ТГ-50, Графитовый натриевый ГН-50 | 
1957 г. Мощность АЭС к 1969 г. – 1300 МВт |  |  | 
1958 г. Сооружение только 1-х блоков БАЭС (АМБ), НВАЭС (ВВЭР) |  |  | 
1962 г. Программа на 1300 МВт. В программу включен дополнительно ЭГ-300 (графитово-газовый) → заменен на БН-600 (быстрого нагрева) ТОР (тяжеловодный с органическим теплоносителем) → заменен на ВВЭР |  |  | 
 | 1964 г. 1-й блок Белоярской АЭС 1-й блок Нововоронежской АЭС |  | 1969 г. БОР-60 1963 г. ВК-50

## Slide 10: Планирование и реализация
Планирование | Реализация
Госплан, строительство АЭС на 1966-1975 гг. 11,9 млн кВт | 6,1 млн кВт
Программа сооружения АЭС в 1971-1980 гг. 26,8 млн кВт | 11,1 млн кВт
Постановление 1080 г. ввод в 1981-1990 гг. 66,9 млн кВт | 28,9 млн кВт
Доведение мощности АЭС к 1993 г. до 100 млн кВт | 42 млн кВт

## Slide 11: Сооружено ВВЭР за рубежом
ГДР, Болгария, Чехословакия, Финляндия
Болгария, Венгрия, Чехословакия, ГДР
С 1966 г.
до 1980 г.
50, 6
млн кВт
С 1981 г.
до 1999 г.
81, 6
млн кВт

## Slide 12: Аварии на АЭС
Три-Майл-Айленд
1979 г.
4-й блок Чернобыльской АЭС
1986 г.
Расплавленный материал
Oбъем урана, который стек вниз

## Slide 13: После аварии на 4-м блоке Чернобыльской АЭС:
Прекращено сооружение:
АЭС с реакторами РБМК (кроме 2-го блока Игналинской АЭС и 3-го блока Смоленской АЭС) АЭС с реакторами ВВЭР Башкирская АЭС Татарская АЭС Блоки 3 и 4 Ростовской АЭС Блоки 5 и 6 Балаковской АЭС Блоки 3 и 4 Хмельницкой АЭС Блок 4 Южно-Украинской АЭС Крымская АЭС
Законсервировано строительство:
Блок 2 Хмельницкой АЭС Блок 6 Запорожской АЭС Блок 4 Ровенской АЭС
Прекращено проектирование 35 АЭС

## Slide 14: Установленная мощность АЭС в СССР и СНГ (план и реализация)

## Slide 15: Российская ядерно-энергетическая политика сегодня
Развернуто второе в мире по масштабам (после Китая) строительство новых АЭС;
Реализуется агрессивная политика внедрения на мировой ядерный рынок;
Начат ряд новых проектов, в том числе по замыканию ядерного топливного цикла;
Ядерная отрасль консолидирована в единый хозяйственный механизм – государственную корпорацию, объединяющую все ядерные производства по принципу «from cradle to grave».
Калининская АЭС
Ростовская АЭС
АЭС Тяньвань
АЭС Бушер
АЭС Куданкулам

## Slide 16: Обеспечение современного уровня безопасности, учет внешних воздействий

## Slide 17: Сравнительные показатели АЭС с ВВЭР-1000 и АЭС-2006
Характеристика | АЭС с ВВЭР-1000 | АЭС-2006 | Изменение, %
Мощность электрическая, МВт | 1020 | 1170 | + 14,7
Годовая выработка, млрд. кВт·час | 7,5 | 9,0 | + 20,0
Срок службы АЭС (проектный), годы | 30 | 50 | + 66,7
Снижение среднегодовой продолжительности плановых остановов | 40 | 25 | – 37,5
Коэффициент готовности, отн. ед. | 0,80 | 0,92 | + 15,0
Удельная площадь, м2/кВт | 13,1 | 11,9 | – 9,1
Удельные строительные объемы, м3/МВт | 620 | 512 | – 17,4
Объем ОЯТ (в форме ТВС), т/млрд. квт·час | 5,5 | 3,5 | – 36,4

## Slide 18: Управление тяжелыми авариями
Разработана конструкция устройства локализации расплава (УЛР), обеспечивающего гарантированное управление безопасностью даже в случае маловероятных тяжёлых аварий с расплавлением активной зоны реактора. Впервые в мировой практике УЛР сооружены на атомных станциях: Тяньванской АЭС в Китае и на АЭС Куданкулам в Индии.
Схема устройства локализации расплава (УЛР)
Устройство локализации расплава на Таньваньской АЭС с ВВЭР-1000

## Slide 19: Установленные мощности мировой ядерной энергетики
«Тенденции в ядерном топливном цикле» – NEA. 2002 г.

## Slide 20: Типы ядерных реакторов, находящихся в эксплуатации и строительстве (31.12.2013)
Тип реактора | Международное название | Страны размещения | Работающие реакторы |  | Строящиеся реакторы |  | Основные характеристики |  | 
 |  |  | Кол-во | ГВт (эл.) | Кол-во | ГВт (эл.) | Топливо | Охладитель | Замедлитель
Водо-водяной энергетический реактор (ВВЭР) | Water Cooled Water Moderated Power Reactor (WER) | Россия, Украина, Финляндия, Болгария, Чехия, Венгрия, Армения, Словакия | 69 | 49,37 | 16 | 13,87 | обогащенный уран | вода | вода
Легководный реактор с водой под давлением | Pressurized Water Reactor (PWR) | США, Франция, Япония идр. | 224 | 217,2 | 45 | 47,7 | обогащенный уран | вода | вода
Легководный кипящий реактор | Boiled Water Reactor (BWR) | США, Япония, Швеция и др. | 81 | 75,96 | 2 | 1,33 | обогащенный уран | вода | вода
Реактор с газовым охлаждением; газографитовый реактор | Advanced Gas-cooled Reactor (AGR): Magnox | Великобритания | 15 | 8,0 | 0 | 0 | обогащенный уран | СО2 | графит
Реактор с тяжеловод-ным замедлителем и теплоноси-телем под давлением (тип CANDU) | Pressurized Heavy-Water (Moderated and Cooled) Reactor (PHWR) Canadian Deuterium Uranium (CANDU) | Канада, Индия и др. | 48 | 23,9 | 4 | 2,52 | естественный уран | тяжелая вода | тяжелая вода
Уран-графитовый реактор канального типа - РБМК | Light-Water-Cooled Graphite-Mode-Rated Reactor (LWGR) | Россия | 15 | 10,2 | 0 | 0 | обогащенный уран | вода | графит
Реактор на быстрых нейтронах | Fast Breeder Reactor | Япония, Франция, Россия | 2 | 0,58 | 2 | 1,26 | плутоний и уран | жидкий натрий | –
ВСЕГО |  |  | 454 | 385,2 | 69 | 66,7 |  |  | 

## Slide 21: Итоги «атомного ренессанса» за период с 2011 по 2013 год (данные МАГАТЭ, 12. 2013 г.)
Страна | Кол-во энергоблоков / из них LWR | Установленная мощность, МВт(э) / из них LWR
Япония | 0 / 0 | 0 / 0
Китай | 7 / 7 | 5 770 / 5 770
Иран | 1/1 | 915/915
Индия | 2/ 2 | 970 / 970
Южная Корея | 2/ 2 | 1 920 / 1 920
Россия | 1 / 1 | 950 / 950
Пакистан | 1/1 | 300 / 300
Итого | 14 / 14 | 10 825 / 10 825
Подключение к сети

## Slide 22: Итоги «атомного ренессанса» за период с 2010 по 2013 год (данные МАГАТЭ, 12. 2013 г.)
Начало строительства 2010-2013 гг.
Страна | Кол-во энергоблоков / из них LWR | Установленная мощность, МВт(э) / из них LWR
Китай | 17 / 16 | 17 431 / 17 220
Южная Корея | 2 /2 | 2 680 / 2 680
Россия | 3 / 3 | 3 464/ 3 464
Япония | 1/ 1 | 1 383 / 1 383
Бразилия | 1 / 1 | 1 300 / 1 300
Беларусь | 1 / 1 | 1 109 / 1 109
Индия | 4 / 0 | 2 520 / 0
Пакистан | 2/ 2 | 630 / 630
США | 4/4 | 4 468 / 4 468
ОАЭ | 2/2 | 2 690 / 2 690
Итого | 37 / 32 | 37 675 / 34 944

## Slide 23: Совершенствование технологий действующей технологической платформы
ВВЭР-ТОИ | Повышение конкурентоспособности за счет улучшения потребительских качеств при гарантированном обеспечении безопасности. 6D-проектирование включает в себя информационное управление проектом – поставками всех ресурсов, финансами, сроками, вплоть до количества людей на площадке.
ВВЭР-600 + ВБЭР-600 | Создание АЭС средней мощности для регионов.
Плавучая АЭС | Строительство и эксплуатация плавучих атомных теплоэлектростанций для энергоснабжения изолированных и удаленных районов.
ТВС-квадрат для реакторов PWR | Усиление рыночных позиций за счет выхода на рынок топлива для реакторов зарубежного дизайна.

## Slide 24: Курчатовский институт и стратегия ядерно-энергетического развития России
Регулярные исследования места и роли энергии атома для мировой и отечественной перспективы – традиция, заложенная И.В. Курчатовым и А.П. Александровым.
Опираясь на исторический опыт и квалифицированных экспертов, владеющих современным математическим аппаратом для системного моделирования, НИЦ «Курчатовский институт», развивающий в рамках единого центра фундаментальные и прикладные исследования в сфере энергетики, наносистем и современных материалов, предлагает свой взгляд на стратегию ядерно-энергетического развития России.
Доклад подготовлен в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» в 2010-2011 гг. экспертной группой в составе: П.Н. Алексеев, В.Г. Асмолов, А.Ю. Гагаринский, Н.Е. Кухаркин, Ю.М. Семченков, В.А. Сидоренко, С.А. Субботин, В.Ф. Цибульский, Я.И. Штромбах при поддержке широкого круга специалистов Курчатовского института.

## Slide 25: Существующие и перспективные реакторные технологии до середины 21 века
ВВЭР – эволюционное и инновационное развитие
БН – быстрые реакторы с натриевым теплоносителем
Реакторы средней мощности для региональной энергетики и коммунального энергоснабжения на базе технологии ВВЭР и судового реакторостроения
Реакторы малой мощности для локального и местного энергоснабжения
Газоохлаждаемые реакторы для высокотемпературных промышленных технологий

## Slide 26: Региональная атомная энергетика
Максимальное использование опыта проектирования АЭС-2006
ВБЭР-600 (ОКБМ)*
* С возможностью унификации петли мощностью ~150 МВт (э)
ВВЭР-600 (ОКБ ГП) (АЭС-2006/2)
Использование освоенных технологий судовых блочных реакторов: опыт эксплуатации аналогов более 6000 реакторо-лет
Гарантированная безопасность: использование разработок АСТ, прошедших экспертизу МАГАТЭ
Использование опыта эксплуатации реакторов типа ВВЭР

## Slide 27: Сравнительная оценка топливных ресурсов России
Нефть – 9.9109 тонн, газ – 48·1012 м3, уголь – 1.571011 тонн, U235 – 6.35105 тонн
Основные ресурсы энергии сосредоточены в U-238, Li-6 и Th-232
Chart: Распределение энергетических ресурсов в России, %
| нефть | газ | уголь | уран-235 | уран-238 | торий | литий-6
мир | 0.15522 | 0.38623 | 1.3128 | 0.11769 | 16.228 | 42.7305 | 39.0696

## Slide 28: Две линии создания Супер-ВВЭР
Основа
Развитие существующей технологии ВВЭР
Эволюционная
Основа
На основе существующей технологии ВВЭР создание реактора, работающего на сверхкритических параметрах
Инновационная

## Slide 29: Источники нейтронов для воспроизводства ядерного топлива
Максимальный вариант развития мировой ядерной энергетики с термоядерным источником нейтронов, ГВт
В случае, когда нейтроны, предназначенные для производства нового топлива, генерируются в термоядерном реакторе, их совокупная мощность будет примерно в 10 раз меньше мощности быстрых реакторов.
В этом случае в системе ядерной энергетики будут присутствовать тепловые реакторы разного назначения и небольшое количество термоядерных реакторов-гибридов, обеспечивающих наработку нового топлива из сырьевых изотопов и принципиально облегчающих переработку ядерного топлива.
 | Быстрый реактор | ADS – протон с энергией 1 ГэВ |  | Термоядерный синтез D-T реакция |  | Термоядерный синтез D-D реакция | 
 |  | Pu-239 | U-233 | Pu-239 | U-233 | Pu-239 | U-233
Кол-во энергии, МэВ |  500 | 120 | 70 | 45 | 25 | 28 | 14
Энергия, выделяемая при производстве одного избыточного ядра делящегося изотопа
ЛВР – существующие легководные реакторы
ЛВР-МОКС – те же реакторы с МОКС-топливом
ТИН – термоядерные источники нейтронов
ТР – реакторы на тепловых нейтронах нового поколения

## Slide 30: Три составляющие зрелости
1.
Обеспеченность существования
2.
Надежность функционирования
3.
Оптимальное управление
Приобретение опыта
Надежность и безопасность – конечный результат

## Slide 31: Безопасность – обязательное и неизменное условие развития ядерной энергетики
2015 |  | Первая АЭС | Головные промышленные | 1-е поколение | Финская АЭС | 2-е поколение | 3-е поколение | 4-е поколение
2010 | Фукусима |  |  |  |  |  |  | 
2005 |  |  |  |  |  |  |  | 
2000 |  |  |  |  |  |  |  | 
1995 | Закон об использовании атомной энергии |  |  |  |  |  |  | 
1990 | Реализация первоочередных мероприятий ОПБ-88 Чернобыль |  |  |  |  |  |  | 
1985 | Создание сводного перечня норм и правил. Образование ГАЭН. ОПБ-82 |  |  |  |  |  |  | 
1980 | СПАЭС-79. Требования к размещению АСТ. Начало разработки АСТ-500. НРБ-76 |  |  |  |  |  |  | 
1975 | ПБЯ-74. ОПБ-73. ОСП-72, ПУиБЭ, НРП, ОП-1513-72, ПК-1514-72 |  |  |  |  |  |  | 
1970 | НРБ-69, Соглашение с Финляндией. СПАЭС-68 |  |  |  |  |  |  | 
1965 | Создание НКРЗ |  |  |  |  |  |  | 
1960 | СП-333-60 |  |  |  |  |  |  | 
1955 | Общетехнические нормы и правила. Спец. требования к материалам и конструкциям. Индивидуальные технические решения |  |  |  |  |  |  | 
1950 |  |  |  |  |  |  |  | 
ПОЭТАПНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
ВТГР
АСТ-500

## Slide 32: Новые реакторные технологии российской ядерной энергетики
Реакторы на тепловых нейтронах | 1000 МВт |  |  |  |  |  | 
 | 300-700 МВт |  |  |  |  |  | 
 |  100 МВт |  |  |  |  |  | 
Быстрые реакторы | Натриевые |  |  |  |  |  | 
 | Альтернативные концепции |  |  |  |  |  | 
2010
2015
2020
2025
2030
2035
Годы
ВВЭР-1300 (ТОИ)
ВВЭР-С
ВВЭР-СКД
ВВЭР-600
ВБЭР-600
ВТГР
Новые ледоколы, РИТМ-200
ПАТЭС, КЛТ-40
БН-800
БН-1200
СВБР-100
(Pb-Bi)
БРЕСТ-300 (Pb)
ЖСР
Федеральные программы, решения Росатома
Инициативные проекты

## Slide 33
Спасибо за внимание!