## Slide 1: Создание на ФГУП «ГХК» новых технологий обращения с ОЯТ и замыкание ЯТЦ
Генеральный директор ФГУП «ГХК», доктор технических наук
П.М. Гаврилов
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

## Slide 2: Концепция замыкания ядерного топливного цикла на ФГУП «ГХК»
2
- действующие производства ГХК
новые производства, создаваемые на ГХК
- предприятия Госкорпорации «Росатом»

## Slide 3: Реализация промышленной инфраструктуры ЗЯТЦ на ФГУП «ГХК»
Централизованное «мокрое» хранилище ОЯТ РУ ВВЭР-1000.
Централизованное «сухое» хранилище ОЯТ РУ РБМК-1000 и ВВЭР-1000.
Опытно-демонстрационный центр по переработке ОЯТ на основе инновационных технологий (ОДЦ).
Производство МОКС-топлива для топливообеспечения РУ БН-800 на Белоярской АЭС.
Notes: Четыре основных задачи на ближайшую перспективу (2020 год).

## Slide 4: Централизованное водоохлаждаемое («мокрое») хранилище ОЯТ ВВЭР-1000, зал хранения
С 1985 года успешный приём и безопасное хранение ОЯТ РУ ВВЭР-1000.

## Slide 5: Водоохлаждаемое («мокрое») хранилище ОЯТ ВВЭР-1000
Характеристики хранилища:
Вместимость − более 8000 т по ОЯТ ВВЭР-1000;
Общее количество воды в системе охлаждения − 40000 м3;
Температура воды в отсеках − max 50 °С;
Наличие грузоподъемных механизмов;
Система аварийных резервуаров для подачи охлаждающей воды;
Каждый отсек герметичен с возможностью его освидетельствования и ремонта.
Notes: «Мокрое» хранилище ОЯТ реакторных установок ВВЭР-1000 введено в эксплуатацию в 1985 году, как первая очередь завода РТ-2 по переработки ОЯТ реакторных установок ВВЭР-1000. Вместимость хранилища, после проведенной реконструкции, составляет более 8000 т. Хранение отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) осуществляется под слоем воды в 20 отсеках хранения. Конструктивно заложена возможность герметизации каждого отсека хранения для его освидетельствования и ремонта. Общее количество воды в системе охлаждения хранилища составляет около 40 тыс. м3. Кроме того в систему безопасности хранилища входит пять напорных резервуара, которые обеспечивают подачу воды систему охлаждения при потере энергоснабжения.

## Slide 6: Реконструкция «мокрого» хранилища
6
В результате реконструкции в 2008 – 2011 годах, начатой за три года до событий на АЭС «Фукусима Дайичи», внесены качественные улучшения:
значительно повышена сейсмоустойчивость хранилища: усилен фундамент, строительные конструкции, облегчена кровля;
произведена замена кранов на новые с увеличением их грузоподъёмности;
увеличена производительность и надежность системы охлаждения.
Выполненные работы позволили:
Обеспечить бесперебойную работу АЭС России до ввода в эксплуатацию новых мощностей по хранению и переработке ОЯТ ВВЭР-1000;
Увеличить вместимость хранилища на 2600 т по ОЯТ;
Начать работы по продлению срока эксплуатации хранилища.
Notes: 6

## Slide 7: Результаты детерминистского анализа запроектных аварий «мокрого» хранилища ОЯТ
Впервые для объектов хранения ОЯТ выполнен детерминистский анализ запроектных аварий «мокрого» хранилища.
Результаты анализа – значение суммарной вероятности запроектных аварий не превышает 0,9 · 10-6 в год, что соответствует нормативному критерию обеспечения безопасности для ОИАЭ.
Разработаны и реализуются эффективные меры по управлению запроектными авариями «мокрого» хранилища на основе пассивного принципа обеспечения безопасности:
орошение водой ОТВС аварийных отсеков;
надежное охлаждение неаварийных отсеков бассейна;
надежная работа штатной вентиляции.

## Slide 8: Централизованное воздухоохлаждаемое («сухое») хранилище ОЯТ реакторов РБМК-1000
С февраля 2012 года функционирует пусковой комплекс «сухого» хранилища, предназначенный для хранения ОЯТ РБМК-1000.
Комплекс хранения ОЯТ ВВЭР-1000 и РБМК-1000 в полном развитии будет введён в эксплуатацию в 2015 году.

## Slide 9: Строящиеся здания комплекса централизованного хранения ОЯТ энергетических реакторов
Проект хранилища прошёл международную экспертизу в компании SGN (Франция). Предложения, указанные в экспертном заключении, были учтены при сооружении объекта.

## Slide 10
Используется уникальное оборудование российской разработки, не имеющее аналогов в мире;
Все технологические операции, связанные с перемещением ОЯТ, выполняются в автоматическом режиме с использованием технического зрения. Это позволяет значительно снизить радиационную нагрузку на персонал и исключить влияние ошибок персонала на обеспечение безопасности хранения ОЯТ;
Использование пассивного принципа обеспечения безопасности при хранении ОЯТ – естественная конвекция охлаждающего потока воздуха.
Технологии хранения ОЯТ

## Slide 11: Crash-test для «мокрого» и «сухого» хранилищ ОЯТ
В 2011 году ГИ ВНИПИЭТ по заданию ФГУП «ГХК» по специально разработанным методикам провел расчет на предельную сейсмическую устойчивость строительных конструкций и оборудования «мокрого» и «сухого» хранилищ ОЯТ. Максимальное сейсмическое воздействие для площадки размещения хранилищ 7 баллов по шкале MSK-64.
«СУХОЕ»
1. Строительные конструкции «сухого» хранилища сохраняют целостность до 9,6 баллов по шкале MSK-64.
2. В случае потери электроснабжения отвод тепла от ОЯТ обеспечивается на основе пассивного принципа безопасности за счет естественной конвекции охлаждающего потока воздуха.
«МОКРОЕ»
1. Строительные конструкции «мокрого» хранилища сохраняют целостность до 8,0 баллов по шкале MSK-64.
2. В случае потери электроснабжения и разгерметизации 4 отсеков хранения ОЯТ в течение 72 часов будет обеспечено охлаждение ОЯТ за счет системы орошения, куда на основе пассивного принципа обеспечения безопасности (гравитация) самотеком поступает вода из аварийных резервуаров.

## Slide 12: Горячая камера комплектации пеналов с ОЯТ РБМК-1000
Централизованное воздухоохлаждаемое хранилище камерного типа самое безопасное и экономически привлекательное.

## Slide 13: Опытно-демонстрационный центр по переработке ОЯТ на основе инновационных технологий
2015 год – ввод в эксплуатацию пускового комплекса исследовательских горячих камер.
Отработка новых технологий по обращению с ОЯТ энергетических реакторов как на тепловых, так и на быстрых нейтронах, и замыкания ЯТЦ.
2018 год – ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса - базовой технологии по переработке ОЯТ ВВЭР-1000 производительностью до 250 т ОЯТ/год. Отработка инновационных технологий переработки ОЯТ ВВЭР-1000 и выдача исходных данных для проектирования полномасштабного радиохимического завода, и тиражирования технологий.

## Slide 14: Схема базовой технологии ОДЦ
ОТВС
ВВЭР-1000
I экстракционный цикл
Цементирование САО
Газоочистка головных операций, локализация H3, J129
Растворение
Волоксидация
Разделка ОТВС
Выпаривание ВАО
Остекловывание ВАО
II экстракционный цикл
Денитрация
Осаждение
Прокаливание
осадка
Pu, U, Np
U3O8
САО
ВАО
Осветление
99,9% H3;
99,9% J129
Рафинат
высокоактивный
Конденсат
Реэкстракт Pu, U, Np
Рафинат
Реэкстракт основной массы U
Переработка
САО
Конденсат в оборот

## Slide 15: Производство МОКС-топлива для топливообеспечения РУ БН-800
Производство ТВС с МОКС-топливом планируется начать в декабре 2014 года для топливообеспечения реактора БН-800 на Белоярской АЭС.
Производство находится в подгорной части ГХК. Горная порода является естественным мощным контайнментом, надёжно защищая от любых угроз внешних природных и техногенных факторов воздействия.
Все оборудование размещается в цепочке защитных многобарьерных горячих камер, связанных между собой транспортно-передаточными устройствами.
Все технологические операции максимально автоматизированы с использованием дистанционного управления, оборудование не имеет мировых аналогов.
Использование передового международного опыта по обращению с рециклированными делящимися материалами.

## Slide 16: Технологическая схема производства ТВС с МОКС – топливом на ГХК

## Slide 17: Стенд по отработке технологии получения уран-плутониевых топливных таблеток

## Slide 18: Заключение
На площадке ФГУП «ГХК», впервые в мировой практике, созданы и создаются промышленные производства замкнутого ядерного топливного цикла.
В процессе создания этих производств решены и решаются вновь поставленные сложнейшие научно-технические задачи с привлечением ведущих отраслевых институтов Госкорпорации «Росатом» и научных организаций России.
Все эти производства в целях максимальной технологической и экологической безопасности, и экономической эффективности по существу объединены в единый технологический комплекс, который уже сегодня может обеспечить топливом атомный энергетический комплекс в обеспечение энергетической безопасности России, и её дальнейшего экономического развития.